生物滤池除臭的工艺原理是利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层。利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO₂、H₂O、H₂SO₄、HNO₃等简单无机物。生物滤池法除臭效率高，适合大气量低浓度的废气处理。

工作原理

H2S+O2+自养硫化细菌+CO2→合成细胞物质+SO42- +H2O CH3SH→CH4+H2S→CO2+H2O+SO42- 当恶臭气体为NH3时，氨先与水反成生成氢水，然后在有氧条件下，经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转为硝酸，在兼性厌氧条件下，硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。

硝化: NH3+O2→HNO2+H2O HNO2+O2→HNO3+H2O

反硝化: HNO3→HNO2→HNO→N2O→N2

后段过滤床根据废气源条件可选配，以强化处理。(如活性炭吸附除臭，植物液除臭等)

特点

（1）使用久性生物填料，微生物能够依靠洗涤液中的养份和气体中恶臭物质生长，无须另外投加营养剂。生物全自动控制，性能稳定，抗老化、耐腐蚀，造价低，寿命长、长期无须维护、使用方便。

（2）膜生态条件稳定，单位体积内生物量大，微生物菌群具有较高的生物吸附和生物氧化的能力，抗冲击能力强，分解恶臭物质的速度快、效率高。

（3）生物过滤除臭装置的设备主体采用玻璃钢结构，防腐性能优越，整体性强，便于运输、安装；在增加处理容量时只需添加组件，易于实施；也便于气源分散条件下的分别处理。

（4）气体分布均匀，净化效率高。

（5）自动控制、性能稳定。

（6）抗氧化、耐腐蚀。

​（7）使用寿命长。

（8）长时间可不用维护、后期运营费用低。

生物过滤除臭装置集成了生物预洗涤器和生物滤床，各装置分别配套喷淋散水设备，内部装填滤料，配有气体进出口（法兰式）、除雾器、检修口人孔、塔底水箱、耐腐蚀循环泵、压力表、液位控制、给水和排水控制阀门，气体导流板、加热装置等部件和配件。

生物过滤除臭装置采用封闭式集装箱式结构，箱体形态为长方型立方体，外部采用不锈钢主体材质，内部采用玻璃钢防腐，其设备具有强度好、耐腐蚀、外形美观等特点。